## Slide 1
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · 2026
Исследование методов обработки и интерпретации сейсмических сигналов от распределённой сети датчиков на здании с применением искусственного интеллекта
на основе распределённой сети сейсмических датчиков
и искусственного интеллекта
Выполнил: студент Аймаганбетов
Дисциплина: Реинжиниринг и проектирование ИС

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
02 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
О чём пойдёт речь
Структура доклада из семи блоков
01
Проблема и актуальность
02
Анализ предметной области (AS-IS)
03
Требования и их качество
04
Архитектура и проектирование
05
Реализация прототипа
06
Тестирование и результаты
07
Выводы и перспективы

## Slide 3
01 · ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ
03 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Зачем нужен непрерывный мониторинг зданий
Скрытые повреждения дешевле обнаружить, чем устранить
Стихийные явления (землетрясения, ветер), техногенные вибрации и накопление усталостных повреждений приводят к появлению скрытых дефектов в несущих конструкциях.
Классические SHM-системы (Structural Health Monitoring) дороги и закрыты. Бюджетные MEMS-датчики в связке с нейросетями позволяют построить доступное и масштабируемое решение.
0.005 g
порог срабатывания
≤ 5 сек
от события до уведомления
24 / 7
непрерывный мониторинг

## Slide 4
01 · ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ
04 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Цель и задачи проекта
ЦЕЛЬ
Разработать ИС непрерывного сбора сейсмических данных со здания, их интеллектуальной интерпретации и оперативного оповещения инженера о потенциально опасных событиях.
ЗАДАЧИ
1
Зафиксировать функциональные и нефункциональные требования
2
Спроектировать архитектуру (UML, IDEF0, DFD)
3
Разработать схему базы данных
4
Реализовать прототип модулей на Python
5
Выполнить тестирование (функц., произв., надёжность)
6
Оценить соответствие реализации требованиям

## Slide 5
02 · АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
05 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Процесс мониторинга AS-IS
Три уровня: физический → вычислительный → аналитический
ШАГ 1
Сбор данных
Съём с трёхосевых акселерометров в реальном времени, 50 Гц
›
ШАГ 2
Препроцессинг
Очистка от шумов, нормализация, сегментация сигнала
›
ШАГ 3
Передача
Формирование пакетов и отправка на центральный узел
›
ШАГ 4
ИИ-анализ
Классификация и локализация события через CNN/RNN и TDOA
›
ШАГ 5
Принятие решений
Визуализация результатов, оповещение персонала

## Slide 6
03 · ТРЕБОВАНИЯ
06 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Функциональные и нефункциональные требования
12 пунктов, отобранных и уточнённых на этапе анализа
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (FR)
FR-1
Съём сигналов с акселерометров, 50 Гц
FR-2
Препроцессинг и фильтрация шумов
FR-3
Классификация события (CNN/RNN)
FR-4
Оценка риска по трём уровням
FR-5
Push-уведомление за ≤ 5 секунд
FR-6
Логирование событий в БД
НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (NFR)
NFR-1
Обработка окна за ≤ 5 секунд
NFR-2
Непрерывный мониторинг 24/7
NFR-3
Масштабируемость от 3 до 10 узлов
NFR-4
Точность модели: F1-score ≥ 0,85
NFR-5
Совместимость с Ubuntu 22.04 + PyTorch
NFR-6
HAL-слой для замены датчиков

## Slide 7
03 · ТРЕБОВАНИЯ
07 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Анализ требований по критериям качества
Примеры дефектов и их корректировок (всего проанализировано 10)
Критерий | Исходное требование | Дефект | Корректировка
Непротиворечивость | Триангуляция источника по одному датчику | Невозможна по одной точке | Определять дистанцию по амплитуде затухания
Однозначность | Данные «достаточно чистые» для ИИ | Субъективно, нет метрики | SNR после вейвлет-очистки ≥ 15 дБ
Выполнимость | Точность на уровне профессиональных станций | Невыполнимо на бюджетном датчике | Применять Denoising Autoencoder
Необходимость | 3D-модель здания с анимацией колебаний | Избыточно для текущей цели | Перенесено в версию 2.0
Проверяемость | ИИ должен работать эффективно | Эффективность неизмерима | F1-score ≥ 0,85 на тестовом наборе
Корректировка требований выявила необходимость замены бюджетного датчика на промышленный акселерометр для перехода к 3-узловой сети.

## Slide 8
04 · АРХИТЕКТУРА
08 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Архитектура: диаграмма компонентов
Шесть модулей от съёма сигнала до уведомления инженера
EDGE · ESP32
СЕРВЕР · PYTHON + POSTGRESQL
DAQ
Сбор сигналов с акселерометра, 50 Гц
DSP
Цифровая фильтрация, оконные функции
AI Engine
CNN классификация события
TDOA
Локализация источника
Notifications
Push-уведомления инженеру
Storage
Архив событий в БД

## Slide 9
04 · АРХИТЕКТУРА
09 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Основной сценарий использования
Триггер → Классификация → Уведомление
1
Триггер
Превышение фонового порога 0,005 g на одном из датчиков
2
Сбор
Агрегация сигналов сети в единый временной ряд
3
Препроцессинг
Удаление «белого шума» и техногенных помех (лифты, вентиляция)
4
ИИ-анализ
Сравнение модальных параметров с эталонным «цифровым двойником»
5
Классификация
Определение типа (сейсмика / ветер / транспорт / удар) и риска
6
Уведомление
Push-сообщение инженеру: «Безопасно / Требуется осмотр / Критично»

## Slide 10
04 · АРХИТЕКТУРА
10 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Схема базы данных
7 сущностей в PostgreSQL: датчики, сигналы, события, уведомления
Sensor
id · location · mac · status
SignalSample
id · sensor_id · ts · accX/Y/Z
Event
id · type · amplitude · risk
EventSample
event_id · sample_id (N:M)
Notification
id · event_id · sent_at · delivered
Engineer
id · name · email · push_token
ModelVersion
id · name · f1_score · active
Связи: Sensor 1:N SignalSample · Event N:M SignalSample · Event 1:N Notification · Engineer 1:N Notification

## Slide 11
05 · РЕАЛИЗАЦИЯ
11 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Технологический стек
Edge
ESP32
Микроконтроллер
C / Arduino
Прошивка
Bluetooth
Передача данных
Backend
Python 3.10
Серверная логика
PyTorch
CNN классификатор
NumPy / SciPy
DSP и спектр
Хранение / UX
PostgreSQL 14
Архив событий
Firebase FCM
Push-уведомления
OpenCV
Видеоверификация

## Slide 12
05 · РЕАЛИЗАЦИЯ
12 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Модуль сбора данных (DAQ)
Python-приёмник по Bluetooth
5 колонок данных
esp_time · accX · accY · accZ · shake_force
Частота 50 Гц
ожидаемый шаг 20 мс между сэмплами
Контроль пропусков
оповещение, если diff > step + 5 мс
Периодическая запись
буферизация и сброс на диск каждые 30 минут
seismo_acquire.py
PORT = "/dev/rfcomm0"
BAUD = 115200
EXPECTED_STEP = 20 # 50 Hz
def is_valid(line):
parts = line.split(',')
if len(parts) != 5:
return False
try:
[float(p) for p in parts]
return True
except ValueError:
return False
while True:
raw = ser.readline().decode().strip()
if is_valid(raw):
cur_t = int(raw.split(',')[0])
if cur_t - last_t > EXPECTED_STEP + 5:
print(f"пропуск: {cur_t-last_t} мс")
last_t = cur_t

## Slide 13
06 · ТЕСТИРОВАНИЕ
13 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Виды и состав тест-кейсов
3
Функциональное
FR-1 … FR-6
Тест 1
Триггер фиксации вибрации
Тест 2
Классификация события ИИ
Тест 3
Отправка push-уведомления
3
Производительность
Performance
Тест 1
Обработка 30-сек. окна ≤ 5 сек
Тест 2
Масштабируемость до 10 узлов
Тест 3
Отрисовка графиков ≤ 2 сек
3
Надёжность
Reliability
Тест 1
Непрерывное логирование 24 ч
Тест 2
Восстановление после сбоя датчика
Тест 3
Стабильность при «белом шуме»

## Slide 14
06 · ТЕСТИРОВАНИЕ
14 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Результаты: измеренные параметры vs целевые
Chart: 
| Время обработки, с | Задержка push, с | Время отрисовки, с | Потери пакетов, %
Целевое | 5 | 5 | 2 | 0.5
Измерено | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 0.1
Производительность
Все 4 метрики укладываются в целевые значения с запасом
Надёжность
24-часовой прогон без потерь данных
Точность модели
NFR-4 (F1 ≥ 0,85) — этап 2 после обучения CNN

## Slide 15
07 · ВЫВОДЫ
16 / 17
ИС мониторинга здания · Сейсмодатчики + ИИ
Выводы и направления развития
Достигнуто
Зафиксированы и проверены требования по 10 критериям качества
Спроектирована полная архитектура (UML, IDEF0, DFD, ER)
Реализован прототип DAQ + детекции движения + порогового классификатора
Подтверждены ключевые метрики производительности и надёжности
Дальнейшие шаги
01
Полноценная CNN-модель
Обучение на смеси реальных и синтетических данных
02
Сеть из 3-10 узлов
Реализация TDOA-локализации источника
03
Веб-интерфейс v2.0
3D-модель + тепловая карта напряжений
04
Прогноз износа
Усталостные трещины на горизонт 6 месяцев

## Slide 16
СПАСИБО
за внимание
Готов ответить на ваши вопросы
ИС мониторинга состояния здания · Сейсмодатчики + ИИ